2022年舟山市饮用水水源地水质监测项目招标需求

1、项目名称：2022年舟山市饮用水水源地水质监测项目

2、服务期限：监测期自2021年12月1日起至2022年11月30日止，并于2022年12月底前提交2022年度舟山市水质分析评价年报及2022年度工作总结。

3、招标内容

（1）对9个饮用水水源地进行34项指标监测，具体监测次数见附表1；

（2）对虹桥水库、城北水库、临城河（新契头）、白泉河（电厂桥）按要求开展浮游动物监测（一年2次）；虹桥水库需开展藻类监测（每月监测一次），具体监测次数见附表2；

（3）当发生重大污染事故、监测值发生异常或临时需要掌握某处水质时，根据招标人需求及时增加监测频次（费用应包含在投标总价中，不得另外向招标人收取）。

（4）配合招标人及相关主管部门做好省厅有关水质监测的相关工作。

附表一

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水库（4座）：虹桥水库、陈岙水库、洞岙水库、小高亭水库。 | 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、铁、锰、总硬度、电导率、铝、叶绿素a、透明度等共34项 | 每月监测两次 | 96次 |
| 2 | 水库（5座）：岑港水库、长春岭水库、应家湾水库、勾山水库、长弄堂水库。 |  | 每月监测一次 | 60次 |
| 3 | 总 计 | 156次 |

附表2

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虹桥水库、城北水库、临城河（新契头）、白泉河（电厂桥） | 浮游动物监测 | 一年2次 | 8次 |
| 2 | 虹桥水库 | 藻类监测 | 每月监测一次 | 12次 |
| 3 | 总 计 | 20次 |

4、水质评价方法及标准

（1）评价方法：采用单指标评价法。

（2）评价标准：地表水评价采用《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）。

5、监测成果要求

（1）每月20日前将本月的水质月报及监测数据提交至市水利防汛技术和信息中心（市水文站）。

（2）2022年12月底前提交2022年度舟山市水质分析评价年报及2022年度工作总结。

（3）成果文件形式要求：水质月报及监测数据提供纸质文件各 2 份，电子文件1份；2022年度舟山市水质分析评价年报及2022年度工作总结提供纸质文件各 5 份，电子文件1份。电子文件文本采用word的格式，图纸采用JPG或CAD格式。